## Slide 1
誘導電動機 トルク応答遅れの問題解決 A3（Step4: 用語定義反映版）
起点：ロータ磁束 ψr に直交する一次固定子電流成分の立上りが遅れる
STEP 1
問題の明確化
・トルク指令ステップに対し、実トルクの10-90%立上り時間が目標を超過
・対象は誘導電動機ロータ磁束基準ベクトル制御の過渡応答。定常トルク誤差ではない
・問題波形：トルク指令変化後、ロータ磁束 ψr に直交する一次固定子電流成分が遅れて立上る
未記入欄：目標 ____ ms / 現状 ____ ms / 差 ____ ms / 条件：速度 ____ rpm、Vdc ____ V、推定ロータ温度 ____ ℃
STEP 2
現状把握・層別
層別結果
・トルク遅れは、電磁トルク発生項 Te ∝ |ψr|・|is|・sinδ の遅れとして出ている
・ψr：ロータ磁束ベクトル、is：一次固定子電流ベクトル、δ：isとψrのなす角
・Step4は、定義済み物理量だけを使って、代表経路5段と枝葉候補を展開する
用語定義・ログ
・is：一次固定子電流ベクトル（iu,iv,iw→αβ）
・i_sd^ψ / i_sq^ψ：ψr基準dq軸の一次電流成分
・θψr：基準ロータ磁束角、θ^ψr：制御内推定角、Δθψ=θ^ψr-θψr
・v_sd^*,v_sq^*：ψr基準dq軸の一次電圧指令
・相電流検出LPF：iu/iv/iw ADC入力または電流センサ出力のLPF
・速度LPF：速度/位置推定値のフィルタ。相電流LPFと区別する
層別問題：ロータ磁束 ψr に直交する一次固定子電流成分の立上りが遅れる
STEP 3
目標設定
・ロータ磁束 ψr に直交する一次固定子電流成分の10-90%立上りを ____ ms以下にする
・各枝は5段まで掘り、枝葉候補も定義済み物理量または制御実装名で記述する
・対策後、トルク指令→i_sq^ψ→電磁トルクの遅れ関係が目標内に入ることを確認する
合格条件：電流・磁束・角度・LPF・電圧指令を、測定/推定/制御座標が分かる表現で記述すること
STEP 4
要因解析：用語定義を明確にした枝葉ツリー
事象
ψr直交方向の
一次固定子電流
成分が遅れる
なぜ1
isがψr直交方向へ
向かない
なぜ2
制御q軸と
軸偏差Δθψが
大きい
なぜ3
θ^ψr推定誤差が
大きい
なぜ4
ωsl演算が
実機と合わない
なぜ5
Tr=Lr/Rrを
固定値で扱う
真因A
Tr/磁束角
モデル補正不足
速度推定
誤差
磁束観測器
遅れ
dq座標変換
演算遅れ
角度センサ
誤差
なぜ1
|is|が
増えない
なぜ2
i_sq^ψ指令に
実i_sq^ψが
追従しない
なぜ3
v_sd^*,v_sq^*が
必要値まで出ない
なぜ4
インバータ電圧
余裕が不足
なぜ5
過渡電圧余裕を
設計で確保しない
真因B
電流制御帯域/
電圧余裕不足
電流PI
帯域不足
相電流検出
LPF遅れ
dq非干渉
補償不足
電流制限
PWM/演算
遅れ
なぜ1
Δθψが
大きい
なぜ2
Tr設定が
実機状態と
合わない
なぜ3
Rrがロータ温度で
変化する
なぜ4
ロータ温度を
直接測れない
なぜ5
推定ロータ温度を
Tr補正へ未反映
真因C
Rr温度補正/
Tr補正不足
Lm(Id)
飽和
ロータ導体
スキン効果
モータ
個体差
漏れL
同定誤差
ψr同定
誤差
なぜ1
|ψr|が
立上らない
なぜ2
i_sd^ψが
必要値へ増えない
なぜ3
一次電流上限に
当たる
なぜ4
i_sq^ψ優先配分
になる
なぜ5
過渡時i_sd^ψ下限を
持っていない
真因D
磁束確保/
i_sd^ψ配分不足
Tr大
Lm大
i_sd^ψ指令
LPF
弱め界磁
電圧飽和
磁束ブースト
なし
なぜ1
i_sq^ψ指令が
抑えられる
なぜ2
トルク指令
レート制限が入る
なぜ3
NVH/保護制御を
優先する
なぜ4
評価条件と保護条件を
分けていない
なぜ5
応答目標から制限値を
決めていない
真因E
指令整形/
リミッタ不整合
トルク指令
LPF
一次電流
上限
電圧制限
熱保護
すべり周波数
制限
jerk
制限
除外確認：トルク推定LPF、速度微分LPF、ベンチ慣性による見かけ遅れは、相電流/速度のraw信号と分離する
STEP 5
対策立案：ツリー末端の真因候補に対応
A/C. 磁束角・Tr補正
・Rr温度補正をTrへ反映
・Lm(i_sd^ψ)飽和マップ化
・Trオンライン同定
・ωsl補償再設計
B. 電流制御/電圧余裕
・電流PI帯域を目標から逆算
・dq非干渉補償を再同定
・飽和時i_sq^ψ優先則を定義
・相電流検出LPF/PWM遅れを補償
D. 磁束確保/i_sd^ψ配分
・過渡時i_sd^ψ下限を設定
・磁束ブーストを条件付き投入
・i_sd^ψ/i_sq^ψ配分を電圧余裕で切替
・弱め界磁時の限界を明示
E. 指令整形/リミッタ
・評価時は制限を切分け
・トルク指令レート制限を再設計
・保護制御の作動条件を明確化
・指令→i_sq^ψ指令遅れを管理
実施順：枝葉候補も含め、θ^ψr-θψr、i_sq^ψ追従、v_sd/v_sq飽和、i_sd^ψ余裕でA-Eを切分ける
STEP 6
効果確認・標準化
効果確認：ψr直交一次電流成分、θ^ψr-θψr、i_sq^ψ追従、v_sd/v_sq飽和、i_sd^ψ余裕、リミッタ作動を比較
標準化：Tr補正式、電流制御帯域設計、i_sd^ψ/i_sq^ψ配分、磁束ブースト、指令整形条件を設計標準化